УТВЕРЖДАЮ

Директор

Учебного центра «МРСК Урала»

_____________С.К. Завражнова.

«___» ________________ 2023 г.

Техническое задание

на проведение открытого запроса цен на право заключения договора поставки робота-тренажера ГОША для организации и проведения Открытого корпоративного чемпионата профессионального мастерства группы компаний «Россети» «Молодые профессионалы» по стандартам Агентства развития профессий и навыков (правопреемник Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Оперативное обслуживание подстанций в электрических сетях» для нужд Учебного центра «МРСК Урала»

г. Екатеринбург

2023 год

1. Предмет закупки.

Право заключения поставки робота-тренажера ГОША (далее товар) для организации и проведения Открытого корпоративного чемпионата профессионального мастерства группы компаний «Россети» «Молодые профессионалы» по стандартам Агентства развития профессий и навыков (правопреемник Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Оперативное обслуживание подстанций в электрических сетях» для нужд Учебного центра «МРСК Урала».

2. Основание проведения открытого запроса цен.

2.1. Настоящий запрос цен проводится в соответствии с регламентом совершения закупок на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Учебного центра «МРСК Урала».

Закупка № _____.

Предельная стоимость закупки:

– 1 616 666 (Один миллион шестьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 65 копеек, без учета НДС;

– 1 939 999 (Один миллион девятьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 98 копеек, с учетом НДС.

2.2. Источник финансирования: ИПР.

2.3. В цену заявки входит: стоимость товара, доставка товара до склада Заказчика, страхование грузов, расходы по утилизации, таможенные расходы и все прочие расходы с НДС.

2.4. По настоящему открытому запросу цен Участник, в случае признания его победителем, обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте, представленных в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Робот-тренажер ГОША (модификация 6) | шт. | 5 |

2.5. Заказчик: Учебный центр «МРСК Урала», 620091, г. Екатеринбург, ул. Электриков, 15.

2.6. Грузополучатель: Учебный центр «МРСК Урала», 620091, г. Екатеринбург, ул. Электриков, 17.

2.7. Адрес доставки: 620091, г. Екатеринбург, ул. Электриков, 17.

3. Требования, предъявляемые к товару.

3.1. Товар должен быть сертифицирован на соответствия требованиям безопасности и иметь действующие сертификаты или декларирование соответствия.

3.2. Товар должен иметь базовую комплектацию:

- Робот-тренажер «Гоша-06» – 1 шт.

- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

- Элементы питания, тип АА – 4 шт.

- Атравматичный жгут доктора В. Г. Бубнова «АЛЬФА» –1 шт.

- Транспортная сумка – 1 шт.

3.3. Технические характеристики и функции товара:

– Шесть режимов работы:

- состояние клинической смерти с включённой индикацией правильных действий;

- состояние клинической смерти с отключённой индикацией правильных действий

- для проведения экзаменов и соревнований;

- состояние комы;

- перелом костей голени;

- состояние клинической смерти и ранение бедренной артерии;

- ранение бедренной артерии.

– Полное соответствие всех анатомических ориентиров, необходимых для обучения навыкам реанимации:

- кивательные мышцы, угол нижней челюсти и хрящи гортани, для обучения навыкам определения пульса на сонной артерии;

- ключицы, реберные дуги, мечевидный отросток для обучения навыкам нанесения прекардиального удара, проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.

– Полная независимость от внешних источников питания и выносных контроллеров или мониторов.

– Тело робота-тренажера выполнено из пластизоля и превращено в объемный дисплей, отражающий правильные и ошибочные действия обучающихся, что позволяет значительно повысить эффективность обучения навыкам оказания первой помощи:

- при достаточной силе и глубине нажатий непрямого массажа сердца появляется пульсовая волна на сонной артерии, и загорается оранжевый индикатор на грудной клетке тренажера;

- при эффективном проведении вдоха искусственного дыхания приподнимается грудная клетка, и загорается голубой индикатор;

- в каждом случае перелома ребра загорается красный индикатор «сломанного ребра», и раздается звуковой сигнал (допускается не более шести сломанных рёбер);

- в случае перелома мечевидного отростка загорается красный индикатор «сломанного мечевидного отростка», и раздается звуковой сигнал;

- эффективность реанимации определяется по сужению зрачков и появлению самостоятельного пульса на сонной артерии;

- если в течение 30 секунд тренажер, находящийся в состоянии комы, не перевернуть на бок или живот, он «умирает»: исчезает пульс на сонной артерии, расширяются зрачки, и появляется звуковой сигнал;

- если в течение 2-х минут не остановить кровотечение из бедренной артерии, то исчезает пульс на сонной артерии (контроль наложения жгута по остановке световой индикации);

- в любом случае некорректного обращения с поврежденной конечностью при наложении бинтовой повязки, транспортной шины на голеностопный сустав или голень, раздается характерный звуковой сигнал, и появляется красное свечение «поврежденной» конечности.

– Оболочка и внешний вид робота-тренажера:

1) Образ подростка 10–12 лет.

2) Оболочка полностью соответствует тактильным ощущениям пластичной и мягкой кожи человека (пластизоль). Голова, туловище, руки и ноги тренажера выполнены из однородного материала без пластмассовых или металлических деталей. Внешний вид головы, шеи и грудной клетки не имеют соединительных конструкций в виде накладок и пластмассовых сегментов.

3) Точно обозначены следующие анатомические ориентиры для оказания первой помощи:

- кивательные мышцы шеи, ключицы и хрящи гортани — для определения пульса на сонной артерии;

- реберные дуги и мечевидный отросток для определения места нанесения прекардиального удара и проведения непрямого массажа сердца;

- рельеф четырехглавой мышцы бедра и портняжной мышцы, коленного сустава, паховые складки и наружные мужские половые органы для определения точки пережатия бедренной артерии и наложения кровоостанавливающего жгута, без четкого обозначения места наложения жгута (отсутствие внешней кнопки нажатия).

#### – Технические характеристики:

| Длина робота | не менее 115 см и не более 120 см |
| --- | --- |
| Масса | не более 14 кг |
| Материал внешней оболочки робота | Оболочка выполнена из пластизоля и полностью соответствует тактильным ощущениям пластичной и мягкой кожи человека. Голова, туловище, руки и ноги тренажера выполнены из однородного материала без пластмассовых или металлических деталей. Голова, шея и грудная клетка являются одним целым без стыков, составных частей, накладок и не имеют соединительных швов. |
| Анатомические ориентиры | Кивательные мышцы шеи, ключицы и хрящи гортани — для определения пульса на сонной артерии. Реберные дуги и мечевидный отросток для определения места нанесения прекардиального удара и проведения непрямого массажа сердца. Рельеф четырехглавой мышцы бедра и портняжной мышцы, коленного сустава, паховые складки и наружные мужские половые органы для определения точки пережатия бедренной артерии и наложения кровоостанавливающего жгута. |
| Индикаторы правильных и ошибочных действий | на грудной клетке и нижней левой конечности тренажера в районе бедра и голени |
| Напряжение комплекта источника питания (тип АА) | 6 В |
| Время непрерывной работы источника питания | не менее 24 ч |
| Время приведения робота в режим ожидания после нажатия на кнопку «Включение» | не более 2 с |
| Сила нанесения прекардиального удара | 8 Дж |
| Сила нажатия на грудную клетку | не менее 15 кГс |
| Глубина продавливания грудной клетки | 3–5 см |
| Угол запрокидывания головы для проведения вдоха | 15° |
| Объем вдыхаемого воздуха | не менее 300 мл |
| Соотношение НМС/ИВЛ при проведении СЛР | 30:2, наличие безвентиляционной реанимации (с функцией автоматического переключения на СЛР с ИВЛ и без ИВЛ) |
| Время имитации оживленного состояния робота (сужение зрачков и пульсация на сонной артерии) | 1 мин |
| Имитация перелома костей голени (реакция на болевое воздействие) | Отклонение от продольной оси голени на 5—7° или при сдавливании любого фрагмента голени с силой 1 кГс |
| Имитация ранения бедренной артерии (кровотечение) | Световая индикация в виде пульсирующей волны красного цвета. Отсутствует четкое обозначение места пережатия бедренной артерии (внешние кнопки нажатия). |

3.4. Поставщик должен предоставить на поставляемый товар, в том числе и на скрытые недостатки (недостатки, которые не могут быть выявлены в ходе визуального осмотра товара), гарантийный срок: не менее, установленного изготовителем данного товара (с момента передачи товара Покупателю).

- Условия оплаты.

– 50 % предоплата в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора;

– 50 % оплата в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения товара.

5. Условия и сроки поставки.

Поставка Товара осуществляется в адрес Заказчика силами и за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

Ведущий специалист							             Кочнева М.А.